## Slide 1
数字逻辑课程概述
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
1：课 程 概 述
  模拟信号： 在时间上和数值上都是连续变化的信号。如电压、电流、温度等。
  数字信号： 在时间上和数值上都是离散的信号。如十进制数值0-9。
  图1 模拟信号
  数字逻辑：也叫数字逻辑电路，用来处理数字信号的逻辑电路。
  图2 数字信号

## Slide 3
1：课 程 概 述
  1.1 模拟信号与数字信号相互转换：
模
拟
信
号
A/D
D/A
数
字
信
号
  图3 数字与模拟信号相互转换

## Slide 4
1：课 程 概 述
数码相机
移动电话
WAP电话
电视机
智能电话
双向寻呼机
机顶盒
MP3
PDA
数码摄像机
  1.2 处理数字信号的系统设备：
  图4 数字系统

## Slide 5
1：课 程 概 述
  1.2 数字电路的优势：
1. 便于高度集成化。
2. 工作可靠性高、抗干扰能力强。
3. 数字集成电路的产品系列多、通用性强、成本低。

## Slide 6
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
基础知识
组合逻辑电路
时序逻辑电路

## Slide 7
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
数制与编码
布尔代数
卡诺图
基础知识：

## Slide 8
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
数制
各种进制数之间的相互转化方法，如
（1101）2 =（15）8
（1F）16 = （31）10

## Slide 9
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
编码
数字、字符的编码方法，如二-十进制编码
ASCII码 (American Standard Code for Information Interchang, 美国信息交换标准代码)

## Slide 10
1111
1111
1100
1110
1110
1011
1101
0111
1010
1100
0110
1001
1011
0101
1000
0100
0100
0100
0011
0011
0011
0010
0010
0010
0001
0001
0001
0000
0000
0000
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
十 进
制 数
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
余 3 码
2421(B)
2421(A)
5421 码
8421 码
无权码
有 权 码
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000
表2 数字编码

## Slide 11: 表3 ASCII 码

## Slide 12
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
布尔代数
布尔代数中的一些基本定理，并应用这些定理证明和化简逻辑函数。
函数化简：
（A+B+C）
函数证明：
基本定理：

## Slide 13
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
卡诺图
00 01 11 10
10
11
01
00
CD
AB
  图3 四变量卡诺图

## Slide 14
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
组合逻辑电路的分析
组合逻辑电路的设计
中规模组合逻辑器件
组合逻辑电路

## Slide 15
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
组合逻辑电路的分析
A
B
m0
m1
m2
m3
  图4 组合电路分析

## Slide 16
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
组合逻辑电路的设计
例：设计一位全减器，它有三个输入端：被减数A，减
数B，低位借位C；输出：差F，向高位的借位C’.

## Slide 17
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
常用的中规模组合逻辑器件
Y7
Y0
G2A
G2B
G1
C B A
74LS138
  图5 中规模组合逻辑器件

## Slide 18
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
触发器
计数器
时序电路的分析
时序电路的设计
时序逻辑电路

## Slide 19
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
触发器
  图6 触发器的例子

## Slide 20
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
计数器
  图7 计数器的例子

## Slide 21
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
时序逻辑电路的分析
  图8 时序电路分析的例子

## Slide 22
1：课 程 概 述
  1.5 数字逻辑课程的主要内容：
时序逻辑电路的设计
例：用与非门和D触发器设计一个同步时序逻辑电路，以检测输入的信号序列是否为连续的“110”。