## Slide 1
数 制 和 编 码
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
2.1：数 制
  2. 十进制转换成其它进制：
  乘除法
例7 (2803)10=(?)16
16 2803
16
0
余数
3
15
10
转成16进制
3
F
A
结果： (2803)10=(AF3)16
175
16
10

## Slide 3
2.1：数 制
  2. 十进制转换成其它进制：
  乘除法
例8 (0.4321)10=(?)16 (取四位小数)
16(0.4321)=6.9136
整数
6
16(0.9136)=14.6176
14
16(0.6176)=9.8816
9
16(0.8816)=14.1056
14
转成16进制
6
E
9
E
结果: (0.4321)10(0.6E9E)16

## Slide 4
2.1：数 制
  2. 十进制转换成其它进制：
例10：(1023.231)4=(?)5 ( 取四位小数)
N =143+042+241+340+24-1+34-2+14-3
=64+8+3+0.5+0.1875+0.015625=75.703125
5 75
5 15
5 3
0
0
0
3
(1023.23)4 = (75.703125)10
= (300.3224)5
0.703125
 5
3.515625
 5
2.578125
 5
2.890625
 5
4.453125

## Slide 5
2.1：数 制
  2. 2k进制之间的转换：
011
100.
101
110
例11：(34.56)8 = ( )2

## Slide 6
2.1：数 制
  2. 2k进制之间的转换：
例11：(34.56)8 = ( 011 100. 101 110 )2
例12：(11010.00111)2 = ( )8

## Slide 7
2.1：数 制
  2. 2k进制之间的转换：
例11：(34.56)8 = ( 011 100. 101 110 )2
例12：( 011 010.001 110)2 = ( )8
3
2.
1
6

## Slide 8
2.1：数 制
  2. 八进制与二进制之间的转换原理：
设： (N)10=an-12n-1+…+a323 +a222+a121+a020
(N)10=bm-18m-1+…+b181+b080

(N)10= (N)10
两边同除以８，商和余数分别相等
余数相等： a222+a121+a020＝b0
商相等： an-12n-４+…+a６23 +a５22+a４21+a３20
＝ bm-18m-２+…+b２81+b１80
a５22+a４21+a３20＝b１
.
.
.
由此可得二进制的三位对应八进制一位

## Slide 9
2.1：数 制
  2. 2k进制之间的转换：
２k进制一位对应二进制k位
例12：(AF.16C)16=(?)8
(AF.16C)16=(257.0554)8
1010 1111. 0001 0110 1100
F
A
.
1
6
C
7
5
2
0
5
5
4
0
.

## Slide 10
2.2：编 码
  2. 二进制编码：用固定长度的二进制位来表示数字或字符。
  如：
A
B
C
D
00
01
10
11
A
4
4
= 24
共有
种编码方式

## Slide 11
  2. 编码分类
编码
数字编码
字符编码
有符号数
无符号数
原码
反码
补码
二进制码
二-十进制码
ASCII编码
汉字编码
2.2：编 码

## Slide 12
2.2：编 码
  2. 二-十进制编码：用4位二进制代码表示十进制的0～9个数码，即二－十进制的编码。
  4位二进制代码可以有0000～1111十六个状态，则表示0～9十个状态可以有多少种编码形式？
A
16
10
=
16!
(16-10)!

2.91010

## Slide 13
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码

## Slide 14
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码
1010-1111这6项禁止在“8421”码中出现

## Slide 15
2.2：编 码
  2. 二进制数与编码的区别：
= ( )2
(150)10 = ( )8421BCD
(150)10
0001 0101 0000
10010110

## Slide 16
2.1：数 制
  练习：
(0.1285)10=(?)4 ( 取五位小数)
0.1285
 4
0.5140
 4
2.0560
 4
0.2240
 4
0.8960
 4
3.5840
整数
0
2
0
0
3
转成10整数
0
2
0
0
3
结果：
(0.1285)10  (0.02003)4