## Slide 1
编 码
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码
互为9的补码

## Slide 3
2.2：编 码
  1. 8421BCD码的加法：
2+3: 0010+0011 = 0101
5+6：0101+0110 = 1011
两个8421BCD码相加，若和小于等于9，其和仍为8421BCD码
两个8421BCD码相加，若和大于9，其和就不是8421BCD码
  2. 余3码的加法：
2+3: 0101+0110 = 1011
5+9：1000+1100 = 1 0100
两个余3码相加，若和小于等于9，其和不是余3码
两个余3码相加若和大于9，其和是8421BCD码，并且能够产生进位
BCD码
进
位

## Slide 4
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码
选择四位二进制码的前5个数和后5个数表示十进制数十个数字符号,
其中二进制码：0101-1010 禁止在“2421”码中出现

## Slide 5
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码
5211码的每一位正好与8421码十进制计数器4个触发器输出脉冲的分频比从低位到高位依次为5:2:1:1. 这些对应关系在构成某些数字系统中很有用。

## Slide 6
2.2：编 码
表1 常用的二-十进制编码
任何两个相邻的数其编码只有一位不同

## Slide 7
  2. 编码分类
编码
数字编码
字符编码
有符号数
无符号数
原码
反码
补码
二进制码
二-十进制码
ASCII编码
汉字编码
2.2：编 码

## Slide 8
2.1：数 制
  2. 无符号数: 所有的n位二进制位全部表示数据位。
  如用四位二进制来表示无符号数：
  0101 表示 5 1101表示13
  在C/C++中用 unsigned int 定义无符号整形，用32位二进制来表示数的大小， 其表示的数值范围是多少？
[0，232-1]

## Slide 9
  2. 有符号数: 最高位表示符号位，0表示正数，1表示负数，低n-1位二进制位全部表示数据位。
  如用四位二进制来表示有符号数：
+5 | 0101
-5 | 1101
十进制数 | 原码
反码 | 补码
0101 | 0101
1010 | 1011
2.2：编 码

## Slide 10
  2 补码的由来:
2.2：编 码
  把时钟上的8点调整为6点。
图 1

## Slide 11
  2 补码的由来: 把时钟上的8点调整为6点。
2.2：编 码
方法一：逆时针拨2格
8-2
方法二：顺时针时针拨10格
8+10
=12+8-2
=8+12-2
思考：在计算机中，是否也可以将8-2转换成8+10？如果不行，转换成什么样的式子呢？
图 2
图 3

## Slide 12
  2 补码的由来: 计算机中如何转换7-2
2.2：编 码
假设计算机中用4位二进制表示一个数
0 | 1 | 1 | 1
-
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
-
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1
+
0 | 1 | 1 | 1
+
1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1
7
14
16
7
2
-
+
+

## Slide 13: 表2 4位带符号位二进制代码的原码、反码和补码对照表
2.2：编 码
十进制数 | 原码 | 反码 | 补码 | 十进制数 | 原码 | 反码 | 补码
＋7 | 0111 | 0111 | 0111 | －1 | 1001 | 1110 | 1111
＋6 | 0110 | 0110 | 0110 | －2 | 1010 | 1101 | 1110
＋5 | 0101 | 0101 | 0101 | －3 | 1011 | 1100 | 1101
＋4 | 0100 | 0100 | 0100 | －4 | 1100 | 1011 | 1100
＋3 | 0011 | 0011 | 0011 | －5 | 1101 | 1010 | 1011
＋2 | 0010 | 0010 | 0010 | －6 | 1110 | 1001 | 1010
＋1 | 0001 | 0001 | 0001 | －7 | 1111 | 1000 | 1001
0 | 0000 | 0000 | 0000 | －8 |  |  | 1000
14
13
10

## Slide 14
  2. 补码的特性:
2.2：编 码
若某一有符号数为n位（包含符号位和数据位），某负数X的补码为：
例1：设补码的位数为4位，求-3的补码。
符号位1保持不变，数值位取反，然后加1

## Slide 15
  2. 补码的特性:
2.2：编 码
若某一有符号数为n位（包含符号位和数据位），某负数X的补码为：
例1：设补码的位数为4位，求-3的补码。
取反
加1
符号位

## Slide 16
  2. 补码的特性:
2.2：编 码
例2：设补码的位数为4位，求-8的补码。
例3：设补码的位数为4位，[X]补=1010，求[X]原。
符号位1保持不变，数值位先减一，然后取反
符号位1保持不变，数值位取反，然后加1
取反
减1
符号位
取反
加1
符号位

## Slide 17
  2. 补码的特性:
2.2：编 码
例4：设补码的位数为4位，[X]补=1010，求[-X]补。
所有位(包括符号位)取反，然后加一
[X]原=1110
[-X]原=0110
=[-X]补

## Slide 18
  2. 补码的特性:
2.2：编 码
2. 利用补码，可以将减法运算变成加法运算。
6-3：
0110+1101= 0011
3-6：
0011+1010= 1101