## Slide 1
状态图设计和化简
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
29：状态图设计和化简
输入序列未知
画状态图时，根据输入序列产生的结果来区分状态
例4：列出同步二进制串行一位加法器的控制电路状态表。
串行一位加法器
控制电路
C
CP
X1
X2
Z
输入端：被加数(X1)和加数(X2)
输出端：两数之和Z
在CP脉冲作用下， X1、X2由低位到高位逐位相加，其和由低位到高位逐位输出。每一位产生的进位信号C暂存在加法器中，以便在下一个脉冲CP到达时，与高一位的X1、X2相加。
图4 串行一位加法器

## Slide 3
29：状态图设计和化简
依据输入序列产生的结果进行状态划分。
A
B
11/0
00/1
00/0
01/1
10/1
01/0
10/0
11/1
两个状态：A表示无进位，B表示有进位。
例4：列出同步二进制串行一位加法器的控制电路状态表。
图5 例4的状态图

## Slide 4
  等价状态：
如果以时序电路的状态si和sj作为初始状态，把各种可能的输入加到该时序电路上，所得到的状态和输 出都完全相同，那么状态si和sj就是等价的。
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | E/1
E | A/0 | E/1
表1 例1状态表
D和E等价
次态相同
X
现态
 | 0 | 1
A | A/0 | B/0
B | A/0 | C/0
C | A/0 | D/0
D | A/0 | E/1
表5 等价状态例1的化简
X
现态
29：状态图设计和化简

## Slide 5
29：状态图设计和化简
  等价状态：
如果以时序电路的状态si和sj作为初始状态，把各种可能的输入序
列加到该时序电路上，所得到的状态和输 出序列都完全相同，那
么状态si和sj就是等价的。
 | 0 | 1
A | C/1 | B/0
B | C/1 | E/0
C | B/1 | E/0
D | D/0 | B/1
E | E/0 | A/1
表6 等价状态例5
B和C等价
次态交错
X
现态
 | 0 | 1
A | B/1 | B/0
B | B/1 | E/0
D | D/0 | B/1
E | E/0 | A/1
表7 等价状态例5化简
X
现态

## Slide 6
  等价状态：
如果以时序电路的状态si和sj作为初始状态，把各种可能的输入序
列加到该时序电路上，所得到的状态和输 出序列都完全相同，那
么状态si和sj就是等价的。
 | 0 | 1
A | C/1 | E/0
B | C/1 | B/0
C | B/1 | E/1
D | D/0 | B/1
E | C/1 | A/0
表8 等价状态例6
A、B和E等价
次态循环
X
现态
 | 0 | 1
A | C/1 | B/0
C | B/1 | B/1
D | D/0 | B/1
表9 等价状态例6化简
X
现态
A、B等价条件是B、E等价
B、E等价条件是A、B等价
29：状态图设计和化简

## Slide 7
  状态化简：隐含表
x 现态 | 0 | 1
A | C/0 | B/1
B | F/0 | A/1
C | D/0 | G/0
D | D/1 | E/0
E | C/0 | E/1
F | D/0 | G/0
G | C/1 | D/0
表10 状态表化简例7
B
C
D
E
F
G
A B C D E F
隐
含
表
由原始状态表“缺头”、“少尾”构造出的直角三角形表格。
图8 隐含表
29：状态图设计和化简

## Slide 8
  状态化简：隐含表
顺序比较
状态比较和标注的三种情况：
1. 输出不相同，在相应的方格上打，以示不等价。
2. 输出完全相同，次态相同或交错为原状态对的，在相应方格上打
上，以示等价。
3. 输出完全相同，将既不相同又不交错为原状态对的次态列入相应
方格中，以待进一步比较。
29：状态图设计和化简

## Slide 9
  状态化简：隐含表
x 现态 | 0 | 1
A | C/0 | B/1
B | F/0 | A/1
C | D/0 | G/0
D | D/1 | E/0
E | C/0 | E/1
F | D/0 | G/0
G | C/1 | D/0
表10 等价状态例7化简
B
C
D
E
F
G
A B C D E F
隐
含
表
图8 隐含表
顺序比较
状态比较和标注的三种情况：
1. 输出不相同，在相应的方格上打，以示不等价。
2. 输出完全相同，次态相同或交错为 原状态对的，在相应方格上打上，以示等价。
3. 输出完全相同，将既不相同又不交错为原状态对的次态列入相应
方格中，以待进一步比较。
CF
BE
CF
AE
DE
CD

















29：状态图设计和化简

## Slide 10
  状态化简：隐含表
x 现态 | 0 | 1
A | C/0 | B/1
B | F/0 | A/1
C | D/0 | G/0
D | D/1 | E/0
E | C/0 | E/1
F | D/0 | G/0
G | C/1 | D/0
B
C
D
E
F
G
A B C D E F
隐
含
表
图8 隐含表
CF
BE
CF
AE
DE
CD

















关连比较
对隐含表中所填状态对进行检查，有时要进行多次追寻，直到有明确的状态等价或不等价为止。
列出最大等价类
根据隐含表的结果，列出所有的等价对：
(C, F), (B, E), (A, B), (A, E)
最大等价类：(C, F), (A, B, E), (D), (G)
(不与其它任何状态等价的单个状态也算是一个最大等价类)




29：状态图设计和化简
表10 等价状态例7化简

## Slide 11
建立最简状态表
(A, B, E), (C, F), (D), (G)
a b c d
x 现态 | 0 | 1
a | b/0 | a/1
b | c/0 | d/0
c | c/1 | a/0
d | b/1 | c/0
表11 最简状态表
x 现态 | 0 | 1
A | C/0 | B/1
B | F/0 | A/1
C | D/0 | G/0
D | D/1 | E/0
E | C/0 | E/1
F | D/0 | G/0
G | C/1 | D/0

  状态化简：隐含表
29：状态图设计和化简