## Slide 1
时序电路分析
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
25：时序电路分析
图 1
  组合电路：
X
F
F=X
  时序电路：
JK触发器状态方程：
表 1 JK触发器功能表

## Slide 3
25：时序电路分析
图 2
组合逻辑电路
存储电路
…
…
…
…
X1
Xn
Z1
Zm
Y1
Yk
Q1
Qk
X1， X2… Xn——外部输入信号
Q1， Q2… Qk——触发器的输出(状态变量)，内部输入
Z1， Z2… Zm——对外输出信号
Y1， Y2… Yk ——触发器的激励信号，内部输出
  时序电路的信号：

## Slide 4
25：时序电路分析
图 2
(1) 输出方程 Zi=fi(X1，X2…Xn；Q1n，Q2n…Qkn) i=1，2，…m
(2)激励方程 Yi=gi(X1，X2…Xn；Q1n，Q2n…Qkn) i=1，2，…k
(3)状态方程 Qin+1=hi(X1，X2…Xn；Q1n，Q2n…Qkn)i=1，…k
  时序电路的方程：

## Slide 5
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
1. 根据储存电路中触发器的动作特点不同分为： 同步时序电路和异步时序电路。

## Slide 6
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
同步时序电路：在同步时序电路中，所有触发器状态的变化都是在同一时钟信号操 作下
同时发生的。
图 3 同步时序电路

## Slide 7
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
异步时序电路：在异步时序电路中，触发器状态的变化不是同时发生的。
图 4 异步时序电路
0
1
2

## Slide 8
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
1. 根据储存电路中触发器的动作特点不同分为： 同步时序电路和异步时序电路。
2.根据输出信号的特点分为：Mealy型和Moore型。

## Slide 9
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
Mealy型电路：输出信号不仅取决于存储电路的状态，而且还取决于输入变量。
图5 Mealy型时序电路

## Slide 10
25：时序电路分析
  时序电路的分类：
Moore型电路：输出信号仅仅取决于存储电路的状态。
图 6 Moore型时序电路

## Slide 11
  时序逻辑分析的步骤：
写出逻辑表达式（三个方程，输出方程、激励方程和状态方程）
列出状态转移表表
画出状态图
25：时序电路分析
分析出时序电路的功能