## Slide 1
构建任意模值计数器
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
  计数器：74LS163
图 2 计数器74LS163电路图
加法计数器进位信号
27：构建任意模值计数器

## Slide 3
  计数器：
减法计数器借位信号
27：构建任意模值计数器

## Slide 4
  构建任意模值的计数器：用已有的N进制芯片，组成M进制计数器。
一块芯片
多块芯片级联
27：构建任意模值计数器

## Slide 5
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置法
例1：用可逆模10计数器74LS168构成模6的计数器。74LS168预置功能为同步预置。
QD QC QB QA
COBO
D C B A
CK
74LS168
LD
CLK
U/D
+5V
27：构建任意模值计数器
图 14 74LS168框图

## Slide 6
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置法
例1 加法计数器、预置法：用模10计数器74LS168构成模6的计数器。74LS168预置功能为同步预置。
CLK
0000
0010
0001
0101
0100
0011
1000
1001
0111
0110
QD QC QB QA
COBO
D C B A
CK
74LS168
LD
U/D
+5V
图 14 74LS168框图
图15 74LS168状态图
27：构建任意模值计数器

## Slide 7
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置法
例1 加法计数器、预置法：用可逆模10计数器74LS168构成模6的计数器。74LS168预置功能为同步预置。
0000
0010
0001
0101
0100
0011
1000
1001
0111
0110
图15 74LS168状态图
图 14 74LS168框图
QD QC QB QA
COBO
D C B A
CK
74LS168
LD
•
•
CLK
+5V
U/D
+5V
27：构建任意模值计数器

## Slide 8
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置
图16 时序图
加法计数器同步预置值
N-M
27：构建任意模值计数器

## Slide 9
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置
例2 减法计数器、预置法：用可逆模10计数器74LS168构成模6的计数器。74LS168预置功能为同步预置。
CLK
1001
0111
1000
0100
0101
0110
0001
0000
0010
0011
QD QC QB QA
COBO
D C B A
CK
74LS168
LD
U/D
0
图 17 74LS168框图
图18 74LS168状态图
27：构建任意模值计数器

## Slide 10
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置
例2 减法计数器、预置法：用可逆模10计数器74LS168构成模6的计数器。74LS168预置功能为同步预置。
1001
0111
1000
0100
0101
0110
0001
0000
0010
0011
图18 74LS168状态图
QD QC QB QA
COBO
D C B A
CP
74LS168
LD
•
CLK
•
+5V
U/D
0
27：构建任意模值计数器
图 17 74LS168框图

## Slide 11
图19 时序图
减法计数器同步预置值
M-1
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置
27：构建任意模值计数器

## Slide 12
  构建任意模值的计数器：N>M 异步预置法
例3：用可逆模10计数器74LS192构成模6的加法计数器。74LS192预置功能为异步步预置。
QD QC QB QA
COBO
CR D C B A
CPUCPD
74LS192
LD
CLK
图 20 74LS192框图
27：构建任意模值计数器

## Slide 13
  构建任意模值的计数器：N>M 异步预置法
例3：用可逆模10计数器74LS192构成模6的加法计数器。74LS192预置功能为异步步预置。
QD QC QB QA
COBO
CR D C B A
CPUCPD
74LS192
LD
CLK
图 20 74LS192框图
0000
0010
0001
0101
0100
0011
1000
1001
0111
0110
0
0
0
1
1
27：构建任意模值计数器

## Slide 14
  构建任意模值的计数器：N>M 同步预置
图21 时序图
加法计数器异步预置值
N-M-1
27：构建任意模值计数器

## Slide 15
  构建任意模值的计数器：N>M 异步预置法
例3：用可逆模10计数器74LS192构成模6的减法计数器。74LS192预置功能为异步步预置。
QD QC QB QA
COBO
CR D C B A
CPUCPD
74LS192
LD
CLK
图 22 74LS192框图
0
0
1
1
0
1001
0111
1000
0100
0101
0110
0001
0000
0010
0011
27：构建任意模值计数器

## Slide 16
  构建任意模值的计数器：N>M 异步预置
图23 时序图
减法计数器异步预置值
M
27：构建任意模值计数器