## Slide 1
时序电路设计
刘 军
合肥工业大学计算机与信息学院

## Slide 2
图 1 时序电路模型
组合逻辑电路
…
…
…
…
X1
Xn
Z1
Zm
Y1
Yk
Q1
Qk
28：时序电路设计
…
  时序电路的模型：
CLK

## Slide 3
  时序逻辑设计的步骤：
28：时序电路设计
1. 逻辑抽象，得出电路的状态转换图和状态转换表。
2. 状态化简。
3. 状态分配（状态编码）。
4. 选定触发器类型，求出电路的驱动方程和输出方程。
5. 根据得到的方程式画出逻辑图。
6. 检查设计的电路能否自启动。

## Slide 4
图 2 例1的状态图
28：时序电路设计
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器
第一步：得出电路的状态转换图和状态转换表。
S0/0
S1/0
S2/0
S3/0
S4/1
现态 | 次态 | 进位输出
S0 | S1 | 0
S1 | S2 | 0
S2 | S3 | 0
S3 | S4 | 0
S4 | S0 | 1
表1 例1的状态表
第二步：状态图不需要化简

## Slide 5
28：时序电路设计
第三步：状态分配（状态编码）。
表2 例1的编码表
状态 | 编码 |  | 
 | Q2 | Q1 | Q0
S0 | 0 | 0 | 0
S1 | 0 | 0 | 1
S2 | 0 | 1 | 0
S3 | 0 | 1 | 1
S4 | 1 | 0 | 0
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 6
28：时序电路设计
第三步：状态分配（状态编码）。
表3 编码后的状态表
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 7
28：时序电路设计
第四步： 求出驱动方程和输出方程。
现态 | 次态 | 激励 | 激励 | 激励 | 进位输出
Q2n Q1n Q0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | J2 k2 | J1 k1 | J0 k0 | z
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 1
0  0  1 
0  1   1
0   0 1 
1   1  1
 1 0  0 
表4 激励、输出函数真值表
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器
Q n Q n+1 | J | K
0 0 | 0 | 
0 1 | 1 | 
1 0 |  | 1
1 1 |  | 0
表5 JK触发器状态表

## Slide 8
28：时序电路设计
现态 | 次态 | 激励 | 激励 | 激励 | 进位输出
Q2n Q1n Q0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | J2 k2 | J1 k1 | J0 k0 | z
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 1
0  0  1 
0  1   1
0   0 1 
1   1  1
 1 0  0 
表4 激励、输出函数真值表
1 0 1 1 1 0 1 1 1 |          |       |       |       |   
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 9
28：时序电路设计
第四步： 选定触发器类型，求出激励方程和输出方程。
0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
Q2nQ1n
Q0n
y2n
y1n
J2


1


0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
1







k2
0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
J1
1





0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
k1
1






0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
J0
1





1
k0
1






1
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 10
28：时序电路设计
第四步： 选定触发器类型，求出电路的激励方程和输出方程。
0 | 2 | 6 | 4
1 | 3 | 7 | 5
Z
1



Q2nQ1n
Q0n
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 11
28：时序电路设计
第五步：根据得到的方程式画出逻辑图。
∧
∧
∧
2
Q
0
Q
Q
1
CP
Z
进位输出
Q
0
Q
0
J
0
K
0
J
1
K
1
Q
1
Q
1
J
2
K
2
Q
2
Q
2
图 4 例1的电路图
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器

## Slide 12
28：时序电路设计
第六步：检查设计的电路能否自启动
图 5 设计电路（图4）的状态图
000/0
001/0
010/0
011/0
100/1
111/1
110/1
101/1
电路可以自启动
例1：使用JK触发器设计一个同步5进制加法计数器