## Slide 1: 计算机体系结构
07b. 数据通路
李建华
计算机与信息学院
The contents of the slides are adapted from CA course of wisc, princeton, mit, berkeley, edinburg, and eth.
The uses of the slides of this course are for educational purposes only and should be used only in conjunction with the textbook. Derivatives of the slides must acknowledge the copyright notices of this and the originals.

## Slide 2: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令的数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析
这是补充的内容，主要的目的是：
为大家更好地开展《系统硬件综合设计》做准备工作。

## Slide 3: MIPS指令的处理步骤
主要步骤：
  取指 (IF)
  译码 & 取寄存器操作数 (ID&RF)
  执行/计算访存地址 (EX/AG)
  访存 (MEM)
  回写 (WB)
IF
ID/RF
EX/AG
MEM
WB

## Slide 4: 相对完整的单周期数据通路
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
bcond
JAL, JR, JALR omitted

## Slide 5: 用logisim搭建的单周期CPU

## Slide 6: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令的数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析

## Slide 7: R-Type ALU 指令
汇编 (e.g., register-register signed addition)
ADD rdreg rsreg rtreg
机器编码
语义
if MEM[PC] == ADD rd rs rt
  GPR[rd]  GPR[rs] + GPR[rt]
  PC  PC + 4
0
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
R-type
rd
5-bit
0
5-bit
ADD
6-bit

## Slide 8: R-Type ALU 数据通路
1
15:11
20:16
25:21
**Based on original figure from [P&H CO&D, COPYRIGHT 2004 Elsevier. ALL RIGHTS RESERVED.]
if MEM[PC] == ADD rd rs rt
  GPR[rd]  GPR[rs] + GPR[rt]
  PC  PC + 4
状态更新组合逻辑
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 9: I-Type ALU 指令
汇编 (e.g., register-imm signed additions)
ADDI rtreg rsreg immediate16
机器编码
语义
if MEM[PC] == ADDI rt rs immediate
GPR[rt]  GPR[rs] + sign-extend (immediate)
PC  PC + 4
ADDI
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
immediate
16-bit
I-type

## Slide 10: R and I-Type ALU 指令的数据通路
1
ALUSrc
isItype
RegDest
isItype
15:11
20:16
25:21
if MEM[PC] == ADDI rt rs immediate
  GPR[rt]  GPR[rs] + sign-extend (immediate)
  PC  PC + 4
IF
ID
EX
MEM
WB
如何与R-Type指令
共享数据通路？
状态更新组合逻辑

## Slide 11: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析

## Slide 12: I-Type LW 指令
汇编 (e.g., load 4-byte word)
LW rtreg offset16 (basereg)
机器编码
语义
if MEM[PC]==LW rt offset16 (base)
    EA = sign-extend(offset) + GPR[base]
    GPR[rt]  MEM[ translate(EA) ]
    PC  PC + 4
LW
6-bit
base
5-bit
rt
5-bit
offset
16-bit
I-type

## Slide 13: LW 数据通路
ALUSrc
if MEM[PC]==LW rt offset16 (base)
EA = sign-extend(offset) + GPR[base]
GPR[rt]  MEM[ translate(EA) ]
PC  PC + 4
IF
ID
EX
MEM
WB
1
add
isItype
RegDest
isItype
1
0
如何完成LW的数据通路？
状态更新组合逻辑

## Slide 14: I-Type SW 指令
汇编 (e.g., store 4-byte word)
SW rtreg offset16 (basereg)
机器编码
语义
if MEM[PC]==SW rt offset16 (base)
    EA = sign-extend(offset) + GPR[base]
    MEM[ translate(EA) ]  GPR[rt]
    PC  PC + 4
SW
6-bit
base
5-bit
rt
5-bit
offset
16-bit
I-type

## Slide 15: SW 数据通路
if MEM[PC]==SW rt offset16 (base)
EA = sign-extend(offset) + GPR[base]
MEM[ translate(EA) ]  GPR[rt]
PC  PC + 4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
add
ALUSrc
isItype
RegDest
isItype
0
1
如何完成SW的数据通路？
状态更新组合逻辑

## Slide 16: Load-Store 数据通路
!isStore
add
isStore
isLoad
ALUSrc
isItype
RegDest
isItype

## Slide 17: 非控制流指令的数据通路
!isStore
isStore
isLoad
ALUSrc
isItype
MemtoReg
isLoad
RegDest
isItype

## Slide 18: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析

## Slide 19: 无条件跳转指令
汇编
J immediate26
机器编码
语义
if MEM[PC]==J immediate26
  target = { (PC+4)[31:28], immediate26, 2’b00 }
  PC  target
J
6-bit
immediate
26-bit
J-type

## Slide 20: J 数据通路
ALUSrc
concat
PCSrc
isJ
JR, JAL, JALR的数据通路?
0
X
0
0
X
if MEM[PC]==J immediate26
PC = { PC+4[31:28], immediate26, 2’b00 }
如何完成J的数据通路？

## Slide 21: I-Type 条件分支指令
汇编 (e.g., branch if equal)
BEQ rsreg rtreg immediate16
机器编码
语义 (假定没有分支延迟槽，i.e. delay slot)
if MEM[PC]==BEQ rs rt immediate16
    target = PC+4 + sign-extend(immediate) x 4
    if GPR[rs]==GPR[rt] then PC  target
    else PC  PC + 4
BEQ
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
immediate
16-bit
I-type

## Slide 22: 条件分支数据通路 (自己完成)
PCSrc
concat
0
sub
bcond
留心

## Slide 23: 合并版本
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
bcond
JAL, JR, JALR omitted

## Slide 24: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析

## Slide 25: 单周期的硬布线控制
控制信号由Inst=MEM[PC]的组合逻辑产生
考虑：
  所有的R-type 和 I-type ALU 指令
  LW 和 SW
  BEQ, BNE, BLEZ, BGTZ
  J, JR, JAL, JALR
opcode
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
immediate
16-bit
I-type
R-type
0
6-bit
rs
5-bit
rt
5-bit
rd
5-bit
shamt
5-bit
funct
6-bit
opcode
6-bit
immediate
26-bit
J-type
0
6
11
16
21
26
31
0
16
21
26
31
0
26
31

## Slide 26: 单个比特控制信号
 | 条件不成立 | 条件成立 | 条件
RegDest | GPR write select according to rt, i.e., inst[20:16] | GPR write select according to rd, i.e., inst[15:11] | opcode==0
ALUSrc | 2nd ALU input from 2nd GPR read port | 2nd ALU input from sign-extended 16-bit immediate | (opcode!=0) && (opcode!=BEQ) && (opcode!=BNE)
MemtoReg | Steer ALU result to GPR write port | steer memory load to GPR wr. port | opcode==LW
RegWrite | GPR write disabled | GPR write enabled | (opcode!=SW) && (opcode!=Bxx) && (opcode!=J) && (opcode!=JR))
JAL and JALR 需要额外的RegDest and MemtoReg 选项
ALU的第二个源
目标寄存器
从Mem到寄存器
是否要写寄存器

## Slide 27: 单个比特控制信号
 | 条件不成立 | 条件成立 | 条件
MemRead | Memory read disabled | Memory read port return load value | opcode==LW
MemWrite | Memory write disabled | Memory write enabled | opcode==SW
PCSrc1 | According to PCSrc2 | next PC is based on 26-bit immediate jump target | (opcode==J) ¦¦ (opcode==JAL)
PCSrc2 | next PC = PC + 4 | next PC is based on 16-bit immediate branch target | (opcode==Bxx) && “bcond is satisfied”
JR and JALR 需要额外的PCSrc 选项
是否需要读Mem?
是否需要写Mem?
共同决定下一个PC的来源?

## Slide 28: ALU 控制的实现
case opcode
  ‘0’  select operation according to funct
  ‘ALUi’  selection operation according to opcode
  ‘LW’  select addition
  ‘SW’  select addition
  ‘Bxx’  select bcond generation function
  __  don’t care
示例ALU 操作
  ADD, SUB, AND, OR, XOR, NOR, etc.
  bcond on equal, not equal, LE zero, GT zero, etc.

## Slide 29: R-Type ALU
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
bcond
1
0
0
funct

## Slide 30: I-Type ALU
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
1
0
0
bcond
opcode

## Slide 31: LW
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
1
0
1
bcond
Add

## Slide 32: SW
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
0
1
0
X
X
bcond
Add

## Slide 33: Branch (不跳转)
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
0
0
0
X
X
bcond
bcond
有些控制信号是在指令的处理过程中产生的

## Slide 34: Branch (跳转)
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
0
0
0
X
X
bcond
bcond
有些控制信号是在指令的处理过程中产生的

## Slide 35: Jump
PCSrc2=Br Taken
PCSrc1=Jump
ALU operation
0
0
0
X
X
X
X
bcond
X

## Slide 36: 控制模块里面都有什么?
组合逻辑 硬布线控制
  想法: 控制信号是用组合逻辑处理指令来生成
  当前的CPU大多是基于这种方法实现控制…
时序逻辑 微程序控制
  想法: 一个存储结构，包含控制信号以及相应的指令（微指令）
  控制存储（Control Store）
  计算机组成原理的内容

## Slide 37: 本讲提纲
MIPS指令处理步骤
算术逻辑指令数据通路
访存指令的数据通路
控制流指令数据通路
MIPS单周期控制逻辑
MIPS单周期性能分析

## Slide 38: 单周期微架构分析
每条指令需要一个时钟周期来执行
  CPI (cycles per instruction) 严格为1
每条指令需要多久来处理由最慢的指令所需要的处理时间来确定
  即使很多指令不需要那么长时间来处理
  所以，时钟周期由最慢的指令完成执行所需的时间来决定
  相应的设计的关键路径相应的也由最慢的指令的处理时间来确定

## Slide 39: MIPS中最慢的指令是什么?
  让我们回到一条指令的处理过程。。。
  一条指令的5个处理阶段均需要在一个机器周期内完成
  取指 (IF)
  译码 & 取寄存器操作数 (ID&RF)
  执行/计算访存地址 (EX/AG)
  访存 (MEM)
  回写 (WB)
  对所有的指令来说，上述5个阶段所需要的时间相等吗?

## Slide 40: 总 结
MIPS中指令的处理通常有5个阶段
  并不是所有指令均涉及这5个阶段
单周期模型中，5个阶段在同一个周期完成
  优点是实现简单
  缺点是效率不高
单周期模型是流水线模型的基础
  流水线可以提升指令处理的吞吐率
  流水线并不能缩短单个指令的处理时间